## Slide 1
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ · ชั้น ม.1
Tilt Lab
ระบบตรวจจับความเอียงกับ micro:bit
ทาย · ทดลอง · Debug · อธิบายจากหลักฐาน
2 คาบ × 60 นาที | ภาคเรียนที่ 1/2569
ครูเจม — นายกิตติคุณ จันทะคุณ
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท
Notes: เปิดบทเรียนโดยยังไม่อธิบายคำว่า accelerometer ให้นักเรียนรู้ก่อนว่าวันนี้จะเรียนผ่านการทายและทดลองจริง
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 2
HOOK · คิดก่อนเรียน
Tilt Lab · ม.1 | 02
ทำไมเอียงมือถือ แล้วตัวละครจึงขยับ?
อุปกรณ์ข้างใน “รู้” การเอียงได้อย่างไร?
คิดคนเดียว 20 วินาที
จับคู่แลกเหตุผล
แล้วแชร์ 1 สมมติฐาน
คำตอบแรกไม่หักคะแนน
Notes: ใช้ Think–Pair–Share ประมาณ 5–7 นาที รับทุกสมมติฐานโดยยังไม่เฉลย เป้าหมายคือกระตุ้นความรู้เดิม ไม่ใช่ตัดสินถูกผิด
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 3
PREDICT · ห้ามเปิดเว็บดูผลก่อน
Tilt Lab · ม.1 | 03
ถ้าวัดได้ 800 mg จุดไฟจะเป็นอย่างไร?
สูตรตั้งช่วงไว้ −600 ถึง 600 และยังไม่ใช้ constrain()
A
แสดงจุดไฟที่ขอบจอ
B
จอค้าง / ไฟหาย
C
จุดไฟกระพริบ
ยกนิ้ว 1 = A · 2 = B · 3 = C พร้อมบอกเหตุผล
Notes: หยุดให้นักเรียนทุกคนเลือกก่อนเปลี่ยนสไลด์ ถามผู้แทนอย่างน้อย 2 คนให้เหตุผลต่างกัน ห้ามเฉลยในสไลด์นี้
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 4
OBSERVE · ดูผลแล้วอธิบาย
Tilt Lab · ม.1 | 04
800 mg ถูก map เป็นประมาณ 4.67 — เกินขอบ 0–4
map(800, −600, 600, 0, 4) ≈ 4.67
ไม่มีพิกัด 4.67 บนจอ 5×5
คำตอบที่สอดคล้องกับกรณีทดสอบ
B · จอสะดุด / ไฟหาย
เมื่อยังไม่มี constrain()
แล้วเราจะแปลงช่วงอย่างถูกวิธีได้อย่างไร?
Notes: ชี้ให้เห็นว่า map() คำนวณสัดส่วนได้ แต่ไม่ตรวจขอบเขตให้อัตโนมัติ เชื่อมไปกิจกรรม Unplugged ก่อนเข้าโค้ด
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 5
UNPLUGGED · เข้าใจ map() โดยไม่เขียนโค้ด
Tilt Lab · ม.1 | 05
แปลงคะแนน 0–100 เป็นเกรด 0–4 ด้วยสัดส่วนเดียวกัน
0 คะแนน
เกรด 0
50 คะแนน
เกรด 2
100 คะแนน
เกรด 4
ค่ากลางของช่วงเดิม → ค่ากลางของช่วงใหม่
ลองลากสไลเดอร์ในเว็บ: 25 คะแนนควรได้เกรดเท่าไร?
Notes: ให้นักเรียนทาย 25 คะแนนก่อนลากสไลเดอร์ คำตอบคือเกรด 1 เน้นความสัมพันธ์ปลายช่วงและค่ากลาง ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสูตรพีชคณิต
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 6
EXPLAIN · อ่านค่า accelerometer
Tilt Lab · ม.1 | 06
1000 mg = 1 g และมุมเอียงทำให้ค่าที่อ่านเปลี่ยน
0 mg
บอร์ดราบ
≈ ±600 mg
เอียงมือ 35–40°
≈ ±1000 mg
เอียง 90°
mg = milli-g = หนึ่งในพันของ g
Notes: ให้นักเรียนใช้มือทำท่าบอร์ดราบ เอียงประมาณ 40° และตั้งฉาก ย้ำว่า accelerometer วัดความเร่ง/แรงโน้มถ่วง ไม่ได้ส่งค่าองศาโดยตรง
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 7
DESIGN CHOICE · เลือกช่วงจากการใช้งานจริง
Tilt Lab · ม.1 | 07
ช่วงใช้งาน ±600 mg ไม่ใช่ค่าสูงสุดของเซนเซอร์
±2048
ขอบเขตโดยประมาณของเซนเซอร์
±600
ช่วงที่เลือกสำหรับการเอียงมือปกติ
−600
0
600
ออกแบบจากพฤติกรรมผู้ใช้ ไม่ใช่หยิบค่าสูงสุดมาใส่สูตร
Notes: ถามว่า “ทำไมไม่ใช้ ±2048?” คำตอบหลัก: เพราะการควบคุมด้วยมือปกติอยู่ราว 35–40° หรือประมาณ ±600 mg จึงใช้พื้นที่จอได้เต็มและควบคุมง่ายกว่า
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 8
MAP · จากค่าดิบสู่พิกัด LED
Tilt Lab · ม.1 | 08
−600…600 mg ถูกแปลงเป็นพิกัด 0…4
−600 mg
พิกัด 0
0 mg
พิกัด 2
600 mg
พิกัด 4
map(accel, −600, 600, 0, 4)
Notes: ใช้สไลด์นี้เชื่อมกิจกรรมแปลงคะแนนกับจอ LED ชี้ว่า 0 mg เป็นค่ากลาง จึงได้พิกัด 2 กลางจอพอดี
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 9
EXPLORE · ภารกิจ Tilt Simulator
Tilt Lab · ม.1 | 09
ทดลองให้เห็นด้วยตา: ค่าเดียวกัน ผลต่างกันเมื่อเปิด constrain
1
ลอง −600, 0, 600
ตรวจปลายช่วงและจุดกลาง
2
ลอง 800 mg
สังเกตเมื่อค่าหลุดช่วง
3
สลับ constrain
เปรียบเทียบปิดกับเปิด
ภารกิจผ่านเมื่อเห็นค่าเกิน ±600 mg ทั้งโหมดปิดและเปิด constrain
Notes: เปิดเว็บ Section 5 ให้นักเรียนลงมือเอง ครูเดินถามว่า mapped value กับ value for plot ต่างกันอย่างไร ห้ามสาธิตจนหมดก่อนนักเรียนทดลอง
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 10
OBSERVE · 800 mg แบบปิด/เปิด constrain
Tilt Lab · ม.1 | 10
constrain() เปลี่ยน 4.67 ให้กลับมาอยู่ที่ขอบ 4
ปิด constrain
เปิด constrain
mapped = 4.67
constrain(4.67, 0, 4) = 4
พิกัดหลุด → ไฟหาย/ระบบสะดุด
จำกัดไว้ที่ขอบ → แสดงผลต่อได้
Notes: ให้ผู้เรียนพูดประโยคเต็ม: map คำนวณสัดส่วน แต่ constrain จำกัดผลให้อยู่ในพิกัด 0–4
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 11
DEBUG · เปรียบเทียบจากตัวเลข
Tilt Lab · ม.1 | 11
ที่ 600 mg สูตรหนึ่งได้ 4.00 แต่อีกสูตรได้ 4.06
สูตรที่ควบคุมช่วง
map(accel, −600, 600, 0, 4)
0 mg → 2.00
600 mg → 4.00
สูตรเดิม
(accel + 1023) / 400
0 mg → 2.56
600 mg → 4.06
บทเรียน: ใช้ map() ให้ตรงช่วง และครอบด้วย constrain() เสมอ
Notes: ให้นักเรียนคำนวณ 600 mg ตามทั้งสองสูตรก่อนเปิดผล จากนั้นถามว่าอาการไฟหายเกิดจากข้อมูล สูตร หรือพิกัดที่ plot กันแน่
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 12
CODE FLOW · ลูปต้องมีจังหวะพัก
Tilt Lab · ม.1 | 12
forever อ่านซ้ำได้ แต่ควร pause(50 ms) ทุกหนึ่งรอบ
อ่าน accel
map
constrain
plot
pause 50 ms
ทำซ้ำ
pause ช่วยลดการสั่งจอถี่ต่อเนื่องเกินไป และทำให้สังเกตผลได้ชัด
Notes: ใช้จังหวะปรบมือแทนลูป: อ่าน–map–constrain–plot–พัก แล้วทำซ้ำ ให้นักเรียนเห็นว่าพักไม่ได้แปลว่าหยุดโปรแกรม
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 13
GLOSSARY · อ่านให้เป็น อธิบายให้ได้
Tilt Lab · ม.1 | 13
คำศัพท์สำคัญช่วยให้เราอ่านบล็อกและ Debug ได้เร็วขึ้น
accelerometer
แอ็ก-เซล-เล-โร-มิ-เตอร์
เซนเซอร์วัดความเร่ง
map
แมพ
แปลงช่วงค่า
constrain
คอน-สเทรน
จำกัดขอบเขต
forever
ฟอร์-เอ-เวอร์
ทำซ้ำตลอดเวลา
plot
พลอต
เปิดจุดบนจอ LED
คำย่อที่ต้องเห็นแล้วรู้จัก: mg · g · x/y/z-axis · ax · ay · ms · JS · LED
Notes: แบ่งคำศัพท์คนละคำ ให้ผู้เรียนเปิดการ์ดในเว็บ อ่านตามคำอ่าน และอธิบายความหมายด้วยภาษาตนเอง ไม่เน้นท่องสะกด
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 14
SELF-CHECK · ตรวจความเข้าใจ
Tilt Lab · ม.1 | 14
Quiz 6 ข้อ: ตอบครบก่อนส่ง และใช้ feedback เพื่อแก้ความเข้าใจ
5 / 6
คะแนนผ่านขั้นต่ำ
ยังตอบไม่ครบ → ไม่เสียจำนวนครั้ง
ดูคะแนนล่าสุดและคะแนนดีที่สุด
ลองใหม่ได้สูงสุด 3 ครั้ง
ไม่ผ่าน → กลับไปทบทวน Section ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนส่ง: ฉันอธิบายได้หรือยังว่า map ต่างจาก constrain อย่างไร?
Notes: ย้ำว่าวัตถุประสงค์ของ Quiz คือ self-check ให้ตอบครบก่อนส่ง ระบบไม่กินจำนวนครั้งเมื่อคำตอบยังไม่ครบ ผ่านจริงที่ 5/6 และลองได้สูงสุด 3 ครั้ง
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา

## Slide 15
สรุปก่อนลงมือกับ micro:bit
อ่านค่าให้เป็น
แปลงช่วงให้ตรง
กันพลาดก่อนแสดงผล
accel
map
constrain
plot
pause
ข้อผิดพลาดใดวันนี้ ช่วยให้เราเข้าใจระบบมากที่สุด?
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท · วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
Notes: ปิดด้วยการสะท้อน 2 ประโยคและระดับความมั่นใจ 4 ระดับ: มั่นใจมาก / เข้าใจ / ยังไม่แน่ใจ / ต้องการครูช่วย จากนั้นตรวจสถานะบันทึกความก้าวหน้า
[Sources]
- เนื้อหาและสูตรจากบทสนทนาที่ครูทดสอบแล้ว
- เว็บบทเรียน index.html ในโครงการนี้
- ตราโรงเรียนจากไฟล์ที่ผู้ใช้ให้มา